## Slide 1
CURSO: ANÁLISIS DE IMÁGENES DIGITALES CON EL PROGRAMA PlantCV
Por: José Alfredo Carrillo Salazar
Profesor Investigador Titular
Colegio de Postgraduados

## Slide 2
Introducción al análisis de imágenes con PlantCV.
Segmentación de plantas.
Segmentación de hoja con lesiones. Identificación y conteo de estructuras o semillas
Identificación de estructuras de la planta con ”naive Bayes”. Proceso de imágenes por lotes.
Medición de variables morfológicas de plantas. Automatización del análisis de imágenes.
CONTENIDO

## Slide 3
MORFOLÓGICAS
Forma
Tamaño
Color
RESPUESTAS DE LOS VEGETALES
FISIOLÓGICAS
Tasa de crecimiento
Tasa de respiración
Tasa de transpiración
Resistencia estomática
Diferencia entre la temperatura del aire y la hoja

## Slide 4
RESPUESTAS DE LOS VEGETALES
COMPOSICIÓN
Nitrógeno
Azúcares
pH
SANIDAD
Daños por enfermedades
Alteraciones fisiológicas
Daños por plagas

## Slide 5
EQUIPO E INSTRUMENTACIÓN
Espectrofotómetros y colorímetros
Fácil calibración
Miden en pequeñas superficies
Cartas de color RHS
Fácil usar
Depende de la pericia de cada individuo

## Slide 6
EQUIPO E INSTRUMENTACIÓN
Cámaras digitales y escáners
Pueden cubrir áreas grandes de medición

## Slide 7
En la banda visible, es posible discriminar objetos con el uso de cámaras digitales, análogo a como lo hace el ser humano.
PlantCV también analiza imágenes en:
  Infrarrojo cercano
  Infrarrojo lejano
  Imágenes hiperespectrales
  Fluorescencia
PRINCIPIOS FÍSICOS

## Slide 8
PROBLEMA
Bajo condiciones de iluminación constantes (misma intensidad de radiación solar, lámpara de luz artificial) es fácil separar objetos.
Pero bajo las condiciones en las que se encuentran los cultivos es difícil mantener la iluminación constante. Lo mismo ocurre si se desea evaluar daño por enfermedades, etc.
Esto dificulta la segmentación de la imagen
PRINCIPIOS FÍSICOS

## Slide 9
  -Propiedades intrínsecas del objeto
  -Receptor o sensor
  -Iluminante
¡Lo mejor es tener imágenes de buena calidad desde el principio!
Revisar:
https://plantcv.readthedocs.io/en/stable/analysis_approach/
¿DE QUÉ DEPENDE EL COLOR DE LOS OBJETOS?

## Slide 10
TIPOS DE IMÁGENES
Imagen en color
Imagen en escala de grises
Imagen binaria

## Slide 11
Normalmente, las imágenes digitales son capturadas en un espacio de color de tres dimensiones: RGB (Red, Green and Blue)
Un vector pixel en RGB
0-255
0-255
0-255
+16 millones de colores
28
28
28
224 , 24 bits
CAPTURA DE LA IMAGEN

## Slide 12
Imagen de 6x5
Pixel
CAPTURA DE LA IMAGEN

## Slide 13
ESPACIO DE COLOR RGB

## Slide 14
Espacio de color HSV
TRANSFORMACIÓN A OTRO ESPACIO DE COLOR

## Slide 15
Espacio de color
CIE-Lab
TRANSFORMACIÓN A OTRO ESPACIO DE COLOR

## Slide 16
PREPROCESO
Eliminación de ruido
Eliminación de ”agujeros”
Selección de objetos de interés

## Slide 17
La segmentación y clasificación es importante para discriminar objetos en una imagen, ejemplo separar la superficie de suelo de la superficie de hojas.
SEGMENTACIÓN Y CLASIFICACIÓN

## Slide 18
Métodos de clasificación
Índices y umbrales
Transformación canónica
Análisis discriminante
Redes neuronales artificiales (Pattern recognition and classification, aprendizaje profundo) AI TRILOGY, KERAS
SEGMENTACIÓN Y CLASIFICACIÓN

## Slide 19
SEGMENTACIÓN Y CLASIFICACIÓN
Por color
Se usan como variables los canales de los diferentes espacios de color

## Slide 20
SEGMENTACIÓN Y CLASIFICACIÓN
Por textura
Con base en los cambios de tonalidad de los pixeles de las imágenes

## Slide 21
Area
Perímetro
Longitud
Sinuosidad
Factor de forma (perímetro4/4πarea)
Diámetro equivalente
Rectangularidad (área/(largo x ancho)) o redondez
Número de Euler
Centro del área
Eje del segundo momentum (información sobre la orientación del objeto)
Otros
MEDICIONES EN OBJETOS

## Slide 22
Perímetro
Se cuenta el número de píxeles alrededor del objeto. β(A) es la imagen del ojbeto con un pixel de grosor, A es la imagen binaria original, y (AΘB) es el proceso de erosion de la imagen binaria A con un element estructurante B de 3 pixels de ancho.

## Slide 23
Número de Euler
Se define como el número de objetos menos el número de agujeros en los objetos mediante el proceso de encontrar concavidades y convexidades
0
0
0
1
0
1
1
1
Convexidades
Concavidades
Número Euler = Núm. convexidades – Núm. De concavidades

## Slide 24
IMPORTANCIA
Proceso de selección y/o clasificación
Mejoramiento genético
Optimización de prácticas agrícolas

## Slide 25
APLICACIONES
Cambios en color después de la cosecha con modelos lineales, Michaelis-Menten, exponencial, logística
Maduración de plátanos (verde a amarillo, Chen and Ramaswamy, 2002)
Cocimiento de papas (exponencial, Nourian et al., 2003)
Tomates (verde a rojo con la función logística)

## Slide 26
APLICACIONES
Estimación del área foliar (Purcell, 2000 )
Biomasa total
Tasa de crecimiento (Matsui y Eguchi, 1978)
Diferenciar entre malezas y el cultivo (Tillet, et al., 2001)
Clasificar plantas (Timmermans y Hulzebosch, 1996)
Identificar semillas de malezas (Granitto et al., 2002 )
Detectar enfermedades (Tesis Osada, 2000)
Detectar deficiencias de nutrimentos
Número de flores (Adamsen et al., 2000)

## Slide 27
APLICACIONES
Geometría de la mazorca de maíz (Kienbaum et al. 2021 )
Determinación del nivel de sombra que ejerce el arroz sobre las malezas basado en la arquitectura de la planta (Huber et al. 2021)
Análisis del vigor inicial y biomasa de cereales (Armoniené et al. 2018)
Tolerancia a la sequía de trigo de invierno (Kumar et al. 2020)
Diagnosis del nivel de nitrógeno en melón (Chang et al. 2021)
Clasificación de respuestas al estrés por frío en plántulas de maíz (Enders et al. 2018)